## Slide 1: Projeto VANT

## Slide 2: Descrição do projeto (V. 1.0)
Desenvolvimento de um VANT quadricóptero que poderá ser operado por controle remoto ou poderá ter sua trajetória pré-definida, funcionando então de forma autônoma.

## Slide 3: Funcionamento básico – Comunicação (V. 1.0)
Tanto o VANT quando a base contarão com 1 ESP32 T-beam e eles se comunicarão por LoRa.
No modo de controle remoto os dados transmitidos serão do tipo: inclinação x, inclinação y e potência.
No modo autônomo ...

## Slide 4: Funcionamento básico – IMU (V. 1.0)
Os principais sentidos do VANT virão do GY-91, que inclui acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Este será conectado no ESP32 Bordo.

## Slide 5: Funcionamento básico – Motores (V. 1.0)
Os motores serão conectados ao ESC Mamba F405, o qual se comunicará com o ESP32 Bordo via protocolo DSHOT 600..
O controle dos motores acontecerá por PID.

## Slide 6: Funcionamento básico – Geolocalização (V. 1.0)
O ESP32 T-beam conta com o módulo GPS NEO-6M o qual será responsável